## Slide 1
The Water Team DEVCO C2
05 December 2019
Brussels
What is “new” in the Water sector

## Slide 2
© GCCA/Catherine Paul
We will give a quick look at:
TA Water Facility to help you (and us)…
Different Uses of Sea Water, apart from swimming…
Desalination, what, how, when and how much?
Water treatment plants, different from roads?
Water harvesting
Underground dams, what?
Cloud seeding
Fog catchment
Faecal Sludge Management, bleah!
The Water Team DEVCO C2
He was waiting for digital solutions, and water…
Notes: I

## Slide 3
© GCCA/Catherine Paul
1. Technical Assistance provided by the Water Facility
The Water Team DEVCO C2
Indicative activities
Technical support in programming and preparation of projects
Mobilization of funds, facilitation of partnership
Promotion of industrial and technology cooperation
Contribution to the organisation of EU and other water and sanitation events
Development and promotion of tools contributing to dialogue and coordination of actions in the water sector
Initial stocktaking, technical assistance to establish national Water and Sanitation sector policies
Capacity building in policy and regulatory framework
Development of knowledge and communication tools and products
Water and Sanitation action identification and formulation
Water and Sanitation Dialogue, coordination and exchange of experience
Water and Sanitation knowledge creation, policy elaboration and communication
Key results

## Slide 4
© GCCA/Catherine Paul
2. Different Uses of Sea Water, apart from swimming…
The Water Team DEVCO C2
Technical support in programming and preparation of projects
Mobilization of funds, facilitation of partnership
Initial stocktaking, technical assistance to establish national Water and Sanitation sector policies
Capacity building in policy and regulatory framework
Development of knowledge and communication tools and products
Water and Sanitation action identification and formulation
Water and Sanitation Dialogue, coordination and exchange of experience
Water and Sanitation knowledge creation, policy elaboration and communication
Key results

## Slide 5: L’EAU DE MER, LE DROIT À L’ASSAINISSEMENT ET À L’ HYGIÈNE
Mª Dolores López Gómez
International Development Consultant
Bruxelles, le 5 décembre 2019
DEVCO Infrastructure Seminar. Water and Sanitation session
CHANGEMENT DE PARADIGME: QUITTER NOTRE ZONE DE CONFORT

## Slide 6
Le D.H. à l'eau propre et à l'assainissement
ONU 2010
DÉFI. ODS 6
L'eau n'est pas une ressource infinie
Pays qui soufrent une pénurie permanente d’eau
2,4 milliards de personnes sans assainissement
Transmission de maladies graves
deux millions de décès par diarrhée chaque année, et la mort de 4 500 enfants par jour
Notes: Le droit á l’eau PROPRE et á l’assainissemet a été reconue comme D.HUMAIN para l’ONU en 2010. Atteindre de ce droit est toujours un grand défi pour l’humanité
2,4 milliards de personnes n'ont actuellement pas d'assainissement.
Ce qui provoque la transmission de maladies telles que le choléra, la diarrhée, la dysenterie, l'hépatite A, etc
Le manque d'eau potable et d'installations sanitaires de base est la cause de deux millions de décès par diarrhée chaque année, et la mort de
4.500 enfants par jour

## Slide 7
EAU PROPRE: GESTION SAGE?
Consommation moyenne d’eau potable 2-3 L/P/J
Moyenne d’eau potable utilisée foyers 140-300 L/P/J
Petite partie de l'eau potable est destinée à la consommation humaine
Tandis qu'une partie importante, environ 30%, eau potable de haute qualité est utilisée pour le transport des matières fécales
L’utilisation de l'eau propre pour l'assainissement
est tout au moins un luxe extrême
Notes: Aujourd'hui, l’ utilisation moyenne d'eau dans les foyers s’eleve à 140-300 litres/personne/jour, selon la région et l’emplacement.
MAIS, seulement 2 ou 3 litres son destinés à sa consommation journalière.
Tandis qu’ environ 30% de cet eau propre de haute qualité est utilisée pour le transport des matières fécales!!.
Ce qui peut être califié tout au moins comme luxe extrême, dans un monde où la disponibilité d’eau diminue chaque jour

## Slide 8
LA COOPÉRATION ET L'ASSAINISSEMENT
Quitter notre zone de confort
Gibraltar, îles Marshall, la Reunion, Hawai,et Hong Kong
Prés de la mer
Pénurie en eau potable. Rationnement
Eau de mer, sans dessalement. WC, la lutte contre les incendies, le nettoyage des rues, les égouts et climatisation
Notes: Est-ce que la Coopération internationale tire-t-elle parti de toutes les ressources naturelles existantes pour faciliter le droit à l'assainissement??.
Est-il possible l’utilisation d'autres types d'eaux à cette fin? Y a-t-il des expériences à ce propos?
Gibraltar, les Iles Marshall et le Hong Kong, qui ont traditionnellement souffert de la pénurie en eau potable démontrent que l’ Eau de mer, SANS DESSALEMENT peut être utilisé pour le WC, la lutte contre les incendies, le nettoyage des rues et les égouts

## Slide 9: HONG KONG: Politiques publiques favorisant l’eau de mer
1965-1982 rationnement: changement de paradigme
1955 projet pilote
1957 nouveaux bâtiments de certains quartiers
1960 législation spécifique + investissements publics
1982 les restrictions ont cessé définitivement
1991 environ 65% des ménages; 79% en 1999.
2015, 80% des 7,2 millions d'habitants à HK utilisent eau de mer dans leurs WC
Notes: Comme nous avons un temps limité, voyons maintenant le cas de Hong Kong, territoire pionnier dans l’utilisation de l’eau de mer sans dessalement. Entre 1965 et 1982: l’eau potable a été rationné 7 fois, souvent pendant plusieurs mois, avec des interruptions pouvant aller jusqu’à 16 heures par jour. Cela oblige les autorité du H Kong à un CHANGEMENT DE PARADIGME.
En effect, en 1955, on fait un premier projet pilote, pour l’utilisation de l’eau mer en assainissement…
…qui servirá plus tart, en 1957, pour installer des systèmes d'évacuation utilisant l'eau de mer dans tous les nouveaux bâtiments de certains quartiers
En 1960, adoption d’une nouvelle législation en vue de promouvoir l’utilisation de l’eau de mer + importants investissements publics à fin de créer un réseau d’eau de mer séparé du réseau d’eau potable
1982 les restrictions ont cessé définitivement. Cela a été possible dans une partie grâce à l’utilisation intensive d’eau de mer.
1991 environ 65% des ménages à Hong Kong utilisaient l’eau de mer pour l’assainissement. En 1999 ce chiffre augmente à 79%. EN 2015, 80% des 7,2 millions d'habitants à HK utilisent eau de mer dans leurs WC.

## Slide 10: HONG KONG: Eau de mer: 270 millions m3/an
Traitement: différent de l'eau douce: filtres et chlore
Pompée vers des réservoirs.
Les systèmes de canalisation, 1.500 km
Résister à la corrosion (acier doux revêtu de ciment recouvert de mortier), et PVC
Aéroport: 127.000 passag/jour et 60.000 travailleurs
20 000 mètres³d’eau/jour; dont 41% EM
Avantages: + d’eau potable
- de consommation électrique
– emisión CO2
* l'effluent salin moins toxique que celui de l'eau potable. Contribuer à la conservation de la vie marine
Notes: Le Traitement qui subit l’eau de mer est différent de celui de l'eau douce: utilisation de filtres pour éliminer les particules et désinfection avec du chlore , pour assurer le respect des paramètres liés à la couleur, la turbidité, les odeurs, etc.
L’eau de mer est après pompée vers des réservoirs pour être distribuée dans les maisons au moyen d’un système de canalisation de 1.500 km
tout a été conçu POUR résister à la corrosion (acier doux revêtu de ciment recouvert de mortier), tandis que les réseaux domestiq. sont en PVC
L’ Aéroport de H.K avec 127.000 passagers/jour et 60.000 travailleurs, utilise 20 000 mètres³ d’eau par jour; dont 41% est apprivoisé par l’ eau mer
Cela Comporte d’importantes avantages: PLUS d’eau douce pour d’autres usages MOINS de consommation électrique et MOINS emisión de CO2
AUSSI: une etude mené para l’université de HK et Californie du sud a déterminé que l'effluent salin était moins toxique que celui issu de l'eau potable. Ils suggèrent aussi que les effluents provenant de l’eau de mer pourrait également contribuer à la conservation de la vie marine (en évitant d'exposer à de fortes doses d'eau douce les zones proches à la décharge des effluents). (Environ. Sci. Technol. 2015, DOI: 10.1021 / acs.est.5b03796) .

## Slide 11: L’EAU DE MER ET LE DEVELOPPEMENT
Le tourisme (et pas seulement): source de revenus pour tous les pays
L’eau de mer, dans les piscines, et WC?
Tourisme plus durable, économisant 100 l/p/j
L’eau de mer et la climatisation Hawaï et La Réunion(150 M€)
Cuba. Projet «Plus d'eau pour tous» financé par l'UE et les Pays-Bas. 4 ans. BUT: l’augmentation de la disponibilité de l’eau et une industrie hôtelière plus durable.
Notes: Le tourisme, nous le savons tous, est la 1ere ou 2eme source de devises pour 20 des 48 pays les moins avancés. Dans les petits États insulaires, le tourisme représente plus de 25% du PIB
Si l'eau de mer remplit déjà les piscines des hôtels côtiers. Pourquoi ne remplit_elle pas les citernes des WC des resorts?
Cela rendrait l’industrie du tourisme plus durable, tout en économisant jusqu’à 100 litres d’eau potable/personne/jour
Cuba, pays en développement qui souffre des Sécheresses cycliques. (pausa) Le tourisme représente la deuxième source de revenus du pays . C’est pourquoi il cherche le développement de technologies permettant l'utilisation d'eau de mer à l’aide du Projet SALINE formé par des universités et des institutions de plusieurs pays.
les zones ans lesquelles l‘EM peut être utilisée et la distance maximale de la côte à fin d’évaluer si le double réseau d’approvisionnement en eau (eau potable et EM) est économiquement réalisable

## Slide 12: L’EAU DE MER ET LE DEVELOPPEMENT
Conclusion:
Utilisation EM assainissement: analyse préalable avantages/coûts
A) déterminer les zones côtières
B) déterminer distance maximale
système dual économiquement réalisable
Les prévisions du projet:
L’utilisation de l’EM 20% de la population (926.275 h)
L’économie de 27.788.262 l.eau douce/jour
La consommation population de 185 255 habitants
Réduction l'impact d'une sécheresse pour trois mois
Notes: Tout en respectant ces deux conditions, le projet a fourni ces prévisions:
l’utilisation de l’EM foyers de 20% de la population côtière (926.275 habitants) permettrait une économie de 27.788.262 litres d’eau douce/jour
(Rappeler ici que 5 décharges de la citerne personne/jour représentent + - 30 litres/personne/jour)
27 millions de litres équivaudraient à la consommation d’une population de 185 255 habitants
ou, en d'autres termes, l'utilisation de l'eau de mer réduirait l'impact d'une sécheresse pour trois mois

## Slide 13: L’EAU DE MER ET LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS
La zone côtière: 60% de la population mondiale
Assainissement EM. latrines
camps de réfugiés camions-citernes
(conteneurs en plastique)
Nettoyage L’UE autorise l’EM pour le
nettoyage des WC, des sols, des
équipements… dans les marchés de
poisson, les criées et ports de pêche
… Et nettoyer les latrines, les tentes, les moustiquaires, les poubelles, les clôtures, jamais nettoyés car l’eau douce est un bien trop précieux pour l’utiliser dans ce but?
Notes: La zone côtière: est le foyer du 60% de la population mondiale.
Pourquoi ne pas utiliser dans les camps de réfugiés ou tout sorte de établissement humains des zones côtières l’EM pour assainissement?
EM pourrait être transporté facilement par de camions-citernes puis introduite dans des réservoirs en plastique
EM pour le nettoyage. L’UE autorise l’EM dans les marchés de poisson, criées et ports de pêche pour le nettoyage des WC, des sols, des équipements…
pourquoi ne pas utiliser l’eau de mer pour nettoyer les latrines, les tentes, les moustiquaires, les poubelles, les clôtures, ………qui ne sont jamais nettoyés car l’eau douce est un bien trop précieux pour l’utiliser dans ce but?

## Slide 14: L’EAU DE MER ET LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS
30.000 femmes et 400.000 nouveau-nés meurent/an par le
manque d'eau, d'assainissement et mauvaises pratiques
de lavage mains (OMS)
Camps de réfugiés/settlements: Hygène EM pour laver les mains, visage, pieds (savons EM!!)
L’EM: respecter les exigences sanitaires et contrôles Directive sur les eaux de baignade (2006/7/CE): mêmes exigences lorsque nous amenons nos enfants à la mer.
Notes: 30.000 femmes et 400.000 nouveau-nés meurent chaque anne par des infections causée par le manque d'eau, d'assainissemt et mauvaises pratiques de lavage mains.
SI Nous amenons nos enfants à la mer sûrs que cela leur fait du bien
Si les piscines des meilleures hôtels sont remplies EM…
Si les marins dans tous les pays du monde se sont traditionnellement lavés avec l'eau de mer
Pourquoi les personnes qui vivent dans de camps de réfugiés ou tout autre settlements prés de la mer ne peuvent-ils pas se laver les mains, visage ou pieds avec de l’EM (savons EM!!)
L’EM: respecter les exigences sanitaires et contrôles établies par la Directive sur les eaux de baignade (2006/7/CE): mêmes exigences lorsque nous amenons nos enfants à la mer en Europe

## Slide 15: L’EAU DE MER ET LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS
Les femmes et les petites filles
parcourent en moyenne 6 klm/j
transporter 20 l. d’eau (UNICEF)
UTILISATION DE L’EM: économiser l’eau douce
Plus du temps pour aller à l’école pour les petites filles et rêver d'un avenir différent à celui de leurs mères
Réduction risque de violence et agression sexuelle
Notes: Les femmes et les petites filles parcourent en moyenne 6 klm/j pour transporter 20 l. d’eau (UNICEF)
L’utilisation de l’EM, pourrait économiser une partie de cette eau douce et de ce fait, les petites filles auraient plus de temps pour aller à l'école et rêver d'un avenir différent à celui de leurs mères. Elles et leurs mères réduiraient aussi le risque d'agression sexuelle sur le chemin du retour chez elles.

## Slide 16: DEFI: IL EST PRIORITAIRE D’ALLER AU-DELÁ D’UNE VISION LIMITANTE EM
Lors que la disponibilité d’eau diminue chaque jour, la coopération internationale peut-elle se permettre de tourner le dos à l'eau de mer qui représente 97% de l'eau de la planète?
Aller au-delà d'une vision limitante est une priorité
Notes: L’utilisation de l’eau de mer pour l’hygiène et l’assainissement doit surmonter un défi majeur:ALLER AU-DELÁ D’UNE VISION LIMITANTE EST PRIORITAIRE de l’Eau de mer.
Lors que la disponibilité d’eau diminue chaque jour, la coopération internationale peut-elle se permettre de tourner le dos à l'eau de mer qui représente 97% de l'eau de la planète?

## Slide 17
© GCCA/Catherine Paul
3. Desalination, what, how, when and how much?
The Water Team DEVCO C2
Initial stocktaking, technical assistance to establish national Water and Sanitation sector policies
Capacity building in policy and regulatory framework
Development of knowledge and communication tools and products
Water and Sanitation action identification and formulation
Water and Sanitation Dialogue, coordination and exchange of experience
Water and Sanitation knowledge creation, policy elaboration and communication
Key results

## Slide 18
4. Water Treatment Plants, are they different from roads?
The Water Team DEVCO C2
Water and Sanitation Dialogue, coordination and exchange of experience
Water and Sanitation knowledge creation, policy elaboration and communication
Key results
NO technicalities here; there are multiple kind of WWTPs, with different peculiarities…
Likewise Road, WWTPs are low performance (functionality and sustainability) because of law invest in maintenance and capacity strengthening.
Wider problem being the long ROI and the fact that construction of new infrastructures is always easier to sell politically than operation and maintenance…we have all seen that…

## Slide 19
4. Water Treatment Plants, are they different from roads?
The Water Team DEVCO C2
Sustainability of WWTPs requires:
Appropriate technology,
An enabling environment,
Strong institutions,
Operator attitudes,
Adequate financing instruments,
Support services,
Equipment, research
Community/social oversight,
Expertise and skills.

## Slide 20
© GCCA/Catherine Paul
5.Water Harvesting…
Especially in urban environments, where water stress is more and more evident (Cape Town, Sao Paulo, Rome…)
In many cases there is abundance of rain (in winter), but no water available (in summer).
Water Harvesting Potential = rainfall (mm)*collection efficiency
The Water Team DEVCO C2

## Slide 21
© GCCA/Catherine Paul
…runoff waters, how to handle them?
Typical water harvesting system:
The Water Team DEVCO C2

## Slide 22
© GCCA/Catherine Paul
In order to reuse rainwaters/stormwaters, specific norms and standards have to be addressed to the way cities are planned and buildings are designed.
Technologies and private sector involvement can accompany and enhance the process and financing
The Water Team DEVCO C2
What do we do with the collected water (1)?
Catchment
Rooftop
Conduit
PVC or other
Filter
Mesh
Storage Recharge
Water stored in tanks (above or below ground, easy)
Groundwater recharging

## Slide 23
© GCCA/Catherine Paul
Criticisms of Artificial Groundwater Recharge
Lack of financial backing and appropriate laws to put land owners in check on the management of drainage wells will lead to break down of the wells. This could further lead to contamination of ground water and clogging of aquifers.
Aquifers can degrade if injected water is not controlled.
Ground water recharge technology might not be as beneficial when small volumes of water are involved. Efficiency is key.
Even though it’s an easy process to understand, adequate knowledge on hydrology is required for a large-scale process.
The Water Team DEVCO C2
What do we do with the collected water (2)?
Catchment
Rooftop
Conduit
PVC or other
Filter
Mesh
Water stored in tanks (above or below ground, easy)
Groundwater recharging
Storage Recharge

## Slide 24
© GCCA/Catherine Paul
If well constructed and maintained drinking water in good quality and quantity can be available for dry periods
The Water Team DEVCO C2
6. Sand Dams and Subsurface Dams…
Notes: Difference between subsurface dams and sand dams
Factsheet Block Body
(Adapted from VSF 2006)
As becomes clear from the figures, the general principle of sand storage dams and subsurface dams is similar. In general, sand dams are used when the topographical gradient is high and subsurface dams are used when the topographical gradient is low. If the impervious layer lies near the surface, the storage capacity of the basin will be low. A sand storage dam will enlarge the storage, while a subsurface dam only uses the storage capacity under the surface. When the river is narrow and has high embankments, the storage capacity of a sand storage dam can easily be enlarged. The embankments provide a good anchoring possibility.
Cost consideration
Factsheet Block Body
The cost of an average sand dam with a minimum life span of 50 years and storage of at least 2.000 m3 is about US$ 7.500 (2-4 meters height and 20 meters length; example from Kenya; see case studies in RAIN n.y.). In the case study of Kenya the community covered about 40% of the overall construction costs by being involved in the construction of sand storage dams by provision of labour and raw materials through sand dam management groups (RAIN n.y.).
According to NISSEN-PETERSEN (2006), subsurface dams are less expensive and easier to maintain than sand dams, but do have less capacity. Subsurface dams, basically made out of clay, were constructed in Kenya, with a capacity of 425 to 1342 m3 and at a cost of 900 to USD1600 (VSF 2006).

## Slide 25
© GCCA/Catherine Paul
The Water Team DEVCO C2
Advantages
Storage of seasonal water resources
Protection against evaporation
Reduction of contamination (by livestock and other animals)
Filtration of water flowing through the riverbed sand
Water storage unsuitable for breeding of mosquitoes (malaria) and other insects (compared to open storage)
Inexpensive structures with a high level of community involvement
Disadvantages
The technology is labour and physical capital intensive and most local communities cannot implement it without external aid
A subsurface dam may prevent downstream groundwater flow, and exhausts groundwater in the downstream area
…where and what for???
Notes: Sand dams and subsurface dams (both some times called more general groundwater dams) store water under the ground. A sand dam is a small dam build above ground and into the riverbed of a seasonal sand river. Sand accumulates upstream of the dam, resulting in additional groundwater storage capacity. Similar to sand dam a subsurface dam obstructs the groundwater flow of an aquifer and stores water below ground level. Sand and subsurface dams are suitable for rural areas with semi-arid climate in order to store only seasonal available water to be used in dry periods for livestock, minor irrigation as well as for domestic use. They can be built with locally available material and labour but building a dam still requires relatively high investments, is labour intensive and specific expertise is needed.

## Slide 26
© GCCA/Catherine Paul
Even if not immediately evident, there are 12,900 km3 of water is stored in the atmosphere…which is not much compared to the total freshwaters 35,000,000 km3…but where there is no water, it can make a difference…
The technology exists and it is functional, developed in Israel, Germany, India, USA…; these are it’s main characteristics:
Obviously it needs energy
Minerals have to be added to reach drinking requirements
Can work also with very low relative humidity level, but obviously very humid environments are preferable
The average final cost of the final water is 10 $ cents per liter
The Water Team DEVCO C2
Water from the Air, what exists…
Notes: I

## Slide 27
© GCCA/Catherine Paul
7. Cloud seeding? It’s not a joke…
This technology, from 1946, is being increasingly required and used, since it is practically the only way to intensify the availability of fresh water by up to 15%.
The Water Team DEVCO C2

## Slide 28
© GCCA/Catherine Paul
Researchers were able to make drops grow six times faster than normal by copying the insects' shell geometry. Scientists have drawn inspiration from the bumpy shells of Namib desert beetles to improve the collection and transport of water droplets.
The Water Team DEVCO C2
8…after the clouds, the fog?
Santa Monica, CA; 100 M litres/y
Up to 12 litres per m2 per day

## Slide 29
© GCCA/Catherine Paul
…and more examples
The Water Team DEVCO C2
Ethiopia; 180 litres day; bamboo made
Different techniques are adopted, adapted with local materials and technologies; performance is still limited, but in severe water stressed areas can be a potential solution…
Morocco; 150 mm rainfall per year.
1200 people; fog collectors produce 16,000 litres day.

## Slide 30
© GCCA/Catherine Paul
The Water Team DEVCO C2
Kampala, Uganda; digitalisation can help the process to perform better and organise on a demand driven the value-chain
Challenges and difficulties of the Faecal Sludge Management
Strengthening of the legal and institutional framework conditions with clear roles and responsibilities for sector players
Private sector engagement to support the operators in the reform process; business model
Awareness and demand creation among user groups, against taboos
9. And for concluding, before lunch, a nice topic, FSM…

## Slide 31
© GCCA/Catherine Paul
…but why do we have to think to FSM?
Has been calculated that in 15 years, almost 5 billion people will be using on-site sanitation, solutions like pit latrines and septic tanks; what will the world do with all the fecal waste?
The Water Team DEVCO C2
There is much more needed than access to toilets . Safely managed sanitation services is a keystone indicator for ensuring that all people have access to clean water and adequate sanitation. This requires more than just providing households with access to toilets. With very little public money and resources available to physically connect all toilets to public sewer systems, identifying and rolling out cost-effective business solutions for on-site sanitation is more crucial than ever—and holds much promise for improving sanitation globally.

## Slide 32
© GCCA/Catherine Paul
…and thanks for your kind attention!
The Water Team DEVCO C2