## Slide 1: Рекомендации для органов государственного управления, выдающих разрешения на основе норм общего действия и регистрирующих предприятия с минимальным воздействием на окружающую среду
  М.В. Бегак, Т.В. Гусева
Управление качеством воздуха в странах Восточного региона ЕИСП

## Slide 2: Целевые группы
В различных государствах нормы общего действия могут быть отнесены к предприятиям разного масштаба и уровня воздействия на окружающую среду.
Градация предприятий может быть различной:
  Умеренное воздействие (термин проекта ФЗ РФ)
    Объем производства и уровень воздействия ниже, чем таковой для установок КПКЗ
    Применяются НОД
  Незначительное воздействие
    Применяются НОД (пример подходов Мальты)
  Минимальное воздействие
    Производится регистрация
В целом, опыт сотрудников предприятий с незначительным и минимальным воздействием на ОС меньше, а степень готовности уделять внимание вопросам ООС ниже, чем у предприятий с высоким уровнем воздействия.

## Slide 3: Общие принципы
Все организации нуждаются в поддержке, разъяснениях, организации специальной подготовки.
  Опыт 90-х годов свидетельствует о том, что руководители малых предприятий готовы посещать 4-8 часовые занятия по ООС.
В организациях, оказывающие незначительное или минимальное воздействие на окружающую среду, должны использоваться подходы «наилучших практик», позволяющие:
  избежать чрезмерного использования ресурсов (электроэнергии, воды, бумаги и пр.);
  предотвратить нештатные ситуации, которые могут привести к негативному воздействию на ОС;
  исключить небрежное применение опасных веществ (растворителей, лаков в парикмахерских и пр.);
  способствовать распространению раздельного сбора отходов;
  …
Органы государственного управления могут (должны?) распространять буклеты, брошюры, плакаты и пр., разъясняющие суть наилучших практик.

## Slide 4: Применение НОД к отелям и ресторанам: пример подходов Мальты
НОД применяются к:
    Гостиницам
    Молодежным хостелам
    Кемпингам, включая караванного типа
    Любым другим местам кратковременного пребывания граждан
    Кафе, ресторанам, столовым, другим местам общественного питания и выездному обслуживанию

## Slide 5: Применение НОД к отелям и ресторанам: пример подходов Мальты
Все вышеперечисленные объекты должны получать разрешения в соответствии с НОД в тех случаях если:
Имеется сброс в море, поверхностный водоем или на рельеф (включая плавательные бассейны и опреснительные установки)
Гостиницы с более чем 400 спальными местами

## Slide 6: Применение НОД к отелям и ресторанам: Общие требования
Оператор должен быть ознакомлен со своими обязанностями по охране окружающей среды и с лучшими природоохранными практиками.
Штат должен понимать важность охраны окружающей среды и проходить регулярное обучение.
Площадка должна сохраняться в чистоте.
При прекращении деятельности площадка подлежит рекультивации

## Slide 7: Применение НОД к отелям и ресторанам: Отходы
Раздельный сбор в целях рециклинга (масло для жарки, пищевые отходы, садовые отходы, бумага и картон, стекло, пластик, алюминиевые банки).
Жидкие и опасные отходы должны храниться в маркированных закрытых контейнерах. Нельзя смешивать разные отходы в одном контейнере.
Пищевые отходы должны храниться в герметичном контейнере и удаляться с площадки ранее, чем появится неприятный запах.
Запрещено хранение отходов на газоне и в других необорудованных специальным образом местах.
Запрещено сжигание отходов на площадке. Биоразлагаемые отходы могут использоваться для приготовления компоста.

## Slide 8: Применение НОД к отелям и ресторанам: Выбросы
Выхлопные газы от генераторов, бойлеров, работающих на жидком или твердом топливе, выбросы от приготовления пищи должны отводиться через трубы высотой не менее 3 м от уровня крыши. Должен приниматься во внимание шум и внешний вид.
Выбросы и испарения при жарке должны очищаться фильтрами от жиров и масел.
Выбросы кухонной вентиляции должны быть устроены так, чтобы не ощущался запах. Низкорасположенные источники (гриль) должны осуществлять выбросы на высоту больше человеческого роста и должны быть направлены наружу.
Общая вентиляция здания (например, выходы вентиляторов в стенах или на крыше) должна быть спроектирована так, чтобы не вызывать местных неудобств.

## Slide 9: Применение НОД к отелям и ресторанам: Сбросы
Канализационные трубы для загрязненных сточных вод должны быть строго отделены от дренажной системы поверхностных вод.
Должны быть приняты все необходимые меры для минимизации расхода воды, включая регулярный мониторинг, определение мест, где расход максимален, использование водосберегающих насадок на краны и душ, рециклинг промывочной воды.
Все виды сбросов, включая промывочные воды, «серые» воды и ливневые воды на рельеф или в дренаж или в море запрещены в том случае, если не получено специальное разрешение.
Все сбросы в канализацию, отличающиеся от хозяйственно-бытовых сточных вод, должны осуществляться согласно требованиям компании, осуществляющей очистку сточных вод. В частности, нельзя сбрасывать в канализацию отработанное кухонное масло .

## Slide 10: Краткое содержание НОД для лабораторий I
Деятельность лаборатории должна быть организована в соответствии с системой менеджмента, позволяющей сократить риски негативного воздействия на ОС, нештатных ситуаций и аварий.
Сотрудники должны быть осведомлены о важности защиты ОС и подготовлены к соответствующим действиям(в зависимости от выполняемых обязанностей). Для сотрудников должны быть разработаны инструкции и рекомендации.
В помещениях должен поддерживаться строгий порядок.
Любая деятельность, представляющая опасность для охраняемых видов или их местообитаний, запрещена.
В каждой лаборатории должен быть разработан менеджмент-план, который следует неукоснительно выполнять.

## Slide 11: Менеджмент-план и подготовка к нештатным ситуациям
Менеджмент-план включает:
  инструкции для персонала, порядок работы с оборудованием, порядок ношения защитной одежды;
  требования к поддержанию порядка, обращению с отходами, разливами и пр.;
  требования к закупкам оборудования и реактивов;
  требования к ведению записей (в том числе, об использовании вредных веществ).
План действий в нештатных ситуациях включает:
  описание состава и количеств вредных веществ, используемых в лаборатории;
  схемы размещения кранов (вода, газ), контейнеров, ресиверов и пр.;
  порядок использования, расположение и состав средств в аптечках 9для промыва глаз)
  Телефоны аварийных служб;
  порядок действий при пожаре, отказе вентиляции, отказе системы водоснабжения и пр.;
Обо всех нештатных ситуациях, которые могли привести в воздействию на ОС, следует сообщать в течение 24 часов.

## Slide 12: Краткое содержание НОД для лабораторий II
Государственные инспекторы осуществляют проверку лабораторий. Частота проведения проверок зависит от характера выполняемых работ и от законопослушности лаборатории.
Особый раздел посвящен обращению с отходами:
  сбор, маркировка, рецикл (в лаборатории или в специализированной организации);
  все опасные отходы (в том числе, образовавшиеся в результате нештатной ситуации), должны вывозиться с территории лаборатории так, чтобы избежать возникновения негативного воздействия на ОС;
  Максимальный период накопления неопасных отходов составляет 12 месяцев;
  в тексте приведены ссылки на нормативные акты, регулирующие обращение с отходами.

## Slide 13: Краткое содержание НОД для лабораторий III
Особый раздел посвящен выбросам в воздух:
  выбросы осуществляются через источники с фиксированным устьем (минимальная высота трубы – 3 м над уровнем крыши);
  Неорганизованные выбросы следует минимизировать;
  выбросы вредных или дурно пахнущих веществ необходимо исключать или сокращать (при необходимости ЗВ следует улавливать;
  стравливать пары растворителей (прежде всего, хлорорганических веществ) запрещено;
  выбросы могут осуществляться только при условии отсутствия nuicance (беспокойства) для местных жителей;
  энергоустановки должны использовать топливо с содержанием серы не выше 0,2 %
В случае выявления воздействия (беспокойства) для местных жителей руководство лаборатории проводит расследование и сообщает о причинах и их устранении в течение 30 дней.

## Slide 14: Краткое содержание НОД для лабораторий IV
Раздел, посвященный обращению со сточными водами, невелик.
  Если лаборатории имеют выпуски сточных вод в море, в пресные водные объекты или на рельеф, им надлежит получать экологическое разрешение в индивидуальном порядке.
  Все сточные воды лаборатории должны быть нейтрализованы и доведены до состояния, позволяющего направлять их на муниципальные очистные сооружения.
  Ливневые воды также направляются в систему канализации.
  В противном случае они рассматриваются как опасные отходы и направляются в специализированные организации.
Раздел, посвященный складированию реактивов, связан с разделом по обращению с отходами. Особые позиции:
  перехватывающие емкости-ресиверы (110% от объема хранящихся реактивов)
  специальные площадки и емкости-приемники в местах перелива реагентов;
  полный реестр всех веществ.

## Slide 15: Выводы
Нормы общего действия должны быть разработаны для всех групп организаций, которые национальным законодательством (будут) отнесены к таковым, получающим разрешения в соответствии с НОД.
НОД могут содержать как описательную часть (преимущественно – в части общих принципов менеджмента), так и численные параметры (преимущественно – удельные показатели экологической результативности - «входа» и «выхода»).
При проведении инспекций проверяется соблюдение требований НОД и могут быть выявлены:
  Сложности в соблюдении НОД;
  целесообразность перехода к выдаче разрешения в индивидуальном порядке;
  возможность изменения НОД в целом (для группы организаций).
Для организаций, оказывающих минимальное воздействие на ОС, целесообразно разрабатывать упрощенные правила и рекомендации, придерживаясь общих принципов НОД.

## Slide 16
Спасибо за внимание!
М.В. Бегак
mbegak@gmail.com
Т.В. Гусева
tguseva@muctr.ru