## Slide 1: Управление качеством воздуха в странах Восточного региона ЕИСП
Регулирование производств, которые не входят в Приложение I Директивы 2010/75/EU, в Чешской Республике и Великобритании
Моника Прибылова

## Slide 2: Охрана атмосферного воздуха – малые источники загрязнения
Видам деятельности, не указанным в Законе о КПКЗ или в Законе об охране атмосферного воздуха:
Не требуется какого-либо разрешения, но
Они должны соблюдать общие воздухоохранные требования.
Примеры видов деятельности:
Выработка тепла в котлах менее 0.3 МВт;
Копчение мяса/рыбы производительностью до 1 т продуктов в сутки;
Разведение скота и птиц с выбросами аммиака до 5 т/год.

## Slide 3: Общие воздухоохранные требования
Нормативы ПДВ для 10 веществ;
Расчёт платежей за загрязнение атмосферного воздуха и их уплата в случае больше 2 тыс. евро/год;
Для топливосжигающих устройств использование только того топлива, на которое они были спроектированы;
Периодические проверки экологической инспекции или местных властей;
Водогрейные котлы входной тепловой мощностью от 10 до 300 кВт, работающие на твёрдом топливе, должны каждые два года проходить технический осмотр и соблюдение требований эксплуатации

## Slide 4: Национальные нормативы ПДВ
Загрязняющие вещества | Массовый расход, г/ч | ПДВ, мг/м3
Взвешенные вещества | ≤2500 | 200
 | >2500 | 150
Оксиды серы как SO2 | >20000 | 2500
Оксиды азота как NO2 | >10000 | 500
Угарный газ, CO | >5000 | 500
Общий органический углерод | >3000 | 150
Аммиак и аммонийные соли как NH3 | >500 | 50
Сероводород, H2S | >100 | 10
Сероуглерод, CS2 | >100 | 20
Хлор и хлорсодержащие газы как HCI | >500 | 50
Фтор и фторсодержащие газы как HF | >100 | 10

## Slide 5: Охрана атмосферного воздуха – средние источники загрязнения
Специальные требования предусматривают:
Эксплуатация только при условии получения разрешения на выбросы;
Мониторинг выбросов на источнике;
Ведение журнала регистрации величин выбросов с предоставлением ежегодного отчёта о валовых выбросах согласно общегосударственной процедуре
Только организованные выбросы через дымовую трубу или выводящий тракт, если не указано иное;
Предотвращение чрезвычайных ситуаций, способных привести к залповым выбросам.

## Slide 6: Нормативы ПДВ для средних источников загрязнения
Постановление Правительства № 415/2012 устанавливает нормативы ПДВ для различных категорий источников с учётом их мощности. Но реальное разрешение может быть более жёстким, если того требует состояние воздуха в данной местности.
К средним источникам могут применяться 3 дополнительных требования:
Расчёт рассеивания выбросов (в составе заявки на получение разрешения на выбросы или внесение изменений в действующее разрешение);
Разработка, контроль использования и регулярное обновление требований к технологическому регламенту на данном производстве;
Компенсационные мероприятия, предотвращающие на прилегающей территории превышение ПДК атмосферного воздуха.

## Slide 7: Регулирование источников с незначительным воздействием – разрешение не нужно
Виды деятельности, не указанные в категориях A и B или указанные в категории B, но имеющие производственные показатели, при которых перечисленные ниже загрязняющие вещества не выбрасываются в атмосферный воздух или выбрасываются в незначительных объёмах.
Учитываются следующие ингредиенты:
Оксиды серы и другие соединения серы;
Оксиды азота и другие соединения азота;
Оксиды углерода;
Органические соединения и продукты неполного сгорания;
Металлы, металлоиды и их соединения;
Асбест (в виде пылевых частиц и волокон), стекловолокно и минеральное волокно;
Галогены и их соединения;
Фосфор и его соединения;
Взвешенные вещества.
Notes: This rule does not apply to activities regulated by the EU Solvents emissions Directive or an activity which may give rise to an offensive smell noticeable outside the site where the activity is carried on.

## Slide 8
Разрешение содержит:
Нормативы ПДВ, указания на условия их контроля и методы измерений;
Другие условия, направленные на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха, в частности, использование НДТМ и мер устранения значительного загрязнения;
Нормативы ПДВ устанавливаются для 9 оговоренных веществ, которые могут быть в выбросах в повышенных концентрациях.
При необходимости устанавливаются дополнительные требования по охране вод, почвы, обращению с отходами.
Где возможно, нормативы ПДВ дополняются или заменяются технологическими показателями или эксплуатационными требованиям, обеспечивающими достижение необходимого результата.
Регулирование средних источников загрязнения в Великобритании – разрешение

## Slide 9: Рекомендуемые величины ПДВ
В британском законодательстве нет обязательных или предписываемых нормативов ПДВ.
Агентство ООС разрабатывает отраслевые руководства, в которых приведены рекомендуемые величины ПДВ для отдельных категорий производств.
Это служит основанием для определения условий разрешений на выбросы производствам категории B.
Отраслевое руководство доступно по ссылке:
http://www.defra.gov.uk/industrial-emissions/las-regulations/guidance/