## Slide 1: Обучение COPERT 4
2. Основы методологии

## Slide 2: Категории автомобильных транспортных средств (АТС)
Легковые | 
Грузовые АТС большой грузоподъемности (ГБГ) | 
Грузовые АТС малой грузоподъемности (ГМГ) | 
Мопеды | 
Мотоциклы | 

## Slide 3: Категории АТС
Легковые автомобили
  Бензин (<1.4 л, 1.4-2.0 л, >2.0 л)
  Дизельное топливо (<2.0 л, >2.0 л)
  СПГ
АТС малой грузоподъемности (грузовики & микроавтобусы)
  Бензин
  Дизельное топливо
АТС большой грузоподъемности
  Бензин
  Дизельное топливо (11 weight categories)
Двухколесные транспортные средства с ДВС
  Мопеды (< 50 куб. cм)
  Мотоциклы (2-тактный, <250 куб. cм, 250-750 cc, >750 куб. cм)

## Slide 4: Категории АТС – Грузовые АТС большой грузоподъемности

## Slide 5: Категории АТС – Внедорожные грузовые автомобили

## Slide 6: Категории АТС – Тягачи
=
+
Трактор
Полуприцеп
Определение – дорожный трактор в связке с прицепом.
Источник – Статья 2 нормативного акта 1172/98.

## Slide 7: Технологии АТС: пассажирские АТС & ГМГ
Пассажирские АТС | АТС малой грузоподъемности
PRE ECE (~1970 technology) | Conventional
ECE 15/00-01 | LD Euro 1 - 93/59/EEC
ECE 15/02 | LD Euro 2 - 96/69/EEC
ECE 15/03 | LD Euro 3 - 98/69/EC Stage2000
ECE 15/04 | LD Euro 4 - 98/69/EC Stage2005
Improved Conventional | LD Euro 5 - EC 715/2007
Open Loop | LD Euro 6 - EC 715/2007
PC Euro 1 - 91/441/EEC | 
PC Euro 2 - 94/12/EEC | 
PC Euro 3 - 98/69/EC Stage2000 | 
PC Euro 4 - 98/69/EC Stage2005 | 
PC Euro 5 - EC 715/2007 (2010 and on) | 
PC Euro 6 - EC 715/2007 (2015 and on) | 

## Slide 8: Технологии АТС: ГБГ, автобусы & двухколесные АТС с ДВС
ГБГ/Автобусы | Мопеды/Мотоциклы
Conventional | Conventional
HD Euro I - 91/542/EEC Stage I | Euro 1 - 97/24/EC
HD Euro II - 91/542/EEC Stage II | Euro 2 - 97/24/EC
HD Euro III – 1999/96/EC | Euro 3 – 2002/51/EC (only motorcycles)
HD Euro IV - 2005/55/EC | 
HD Euro V - 2005/55/EC | 
HD Euro VI - 595/2009 | 

## Slide 9: Загрязняющие вещества – 1(2)
Group 1
Carbon monoxide (CO)
Nitrogen oxides (NOx: NO and NO2)
Volatile organic compounds (VOCs)
Methane (CH4)
Non-methane VOCs (NMVOCs)
Nitrous oxide (N2O)
Ammonia (NH3)
Particulate matter (PM)
PM number and surface area
Pollutants for which a detailed methodology exists, based on specific emission factors
Pollutants which are estimated based on fuel consumption
Group 2
Carbon dioxide (CO2)
Sulphur dioxide (SO2)
Lead (Pb)
Cadmium (Cd)
Chromium (Cr)
Copper (Cu)
Nickel (Ni)
Selenium (Se)
Zinc (Zn)

## Slide 10: Загрязняющие вещества - 2
Group 3
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and persistent organic pollutants (POPs)
Polychlorinated dibenzo dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzo furans (PCDFs)
Group 4
Alkanes (CnH2n+2):
Alkenes (CnH2n):
Alkynes (CnH2n-2):
Aldehydes (CnH2nO)
Ketones (CnH2nO)
Cycloalkanes (CnH2n)
Aromatic compounds
Pollutants for which a simplified methodology is applied, mainly due to the absence of detailed data
Pollutants which are derived as a fraction of total NMVOC emissions.

## Slide 11: Основная концепция расчета выбросов с выхлопными газами
EHOT [g/veh] = M [km] x EFHOT [g/km]
ECOLD [g/veh] = β x M [km] x EFHOT [g/km] x (eCOLD/eHOT-1)
β = lCOLD/lTOTAL

## Slide 12: Выбросы с выхлопными газами (ВГ) зависят от
Данные о деятельности
  Количество АТС [штук]
  Пройденная дистанция [км/за период инвентаризации]
Выбросы при горячем режиме
  Технология / Стандарты выбросов
  Средняя скорость передвижения [км/ч]
Выбросы при холодном старте
  Технология / Стандарты выбросов
  Средняя скорость передвижения [км/ч]
  Средняя температура [о Цельсия]
  Средняя дистанция [км]

## Slide 13: Методология: Суммарные выбросы
Суммарные выбросы с ВГ: EEXH = EHOT + ECOLD
  Горячий режим (стабильная температура двигателя):
  EHOT = N · M · eHOT
  Выбросы холодного старта: ECOLD =  · N · M · eHOT · (eCOLD/eHOT-1)
Выбросы, не связанные с ВГ
  ЛОС от испарения топлива: EEVAP = EDIURNAL + ESOAK + ERUNNING
  ТЧ от истирания шин и тормозов: EHOT = N · M · ePM

## Slide 14: Выбросы, на связанные с ВГ (испарение)
Двигатель
Система впрыска
Топливо-провод
Топливный бак
Жидкость
Пар
Система вентиляции
Выбросы
Утечки
Механизмы, вызывающие выбросы от испарения
  Суточные выбросы
  Выбросы горячего насыщения
  Выбросы при движении
При паркинге
При работе мотора
Касается только бензина!

## Slide 15: Испарение зависит от
Типа автомобиля
Объем топливного бака
Объем системы впрыска
Пробег автомобиля (потенциал адсорбции)
Изменения температуры
Давление топливных паров (кПа)
Уровень заполнения топливного бака
Распределение времени парковки
Длительность поездки

## Slide 16: Выбросы ТЧ, не связанные с ВГ
Выбросы ТЧ от дорожного транспорта также вызваны:
  Истиранием шин
  Истиранием тормозов
  Истиранием дороги (не включены в COPERT 4)
Уровни выбросов зависят от:
  Типа АТС(автомобиль, грузовик, мотоцикл)
  Количество осей/колес (грузовики)
  Нагрузка АТС
  Скорость движущегося средства